АККУМУЛЯТОР

Таблица соответствия : PSA - EN.

| Класс батареи | Сила тока : PSA | Сила тока : EN | Емкость |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | 200 А | 300 А | 35 Ач |
| L0 | 250 А | 390 А | 42 Ач |
| L1 | 300 А | 480 А | 50 Ач |
| L2 | 400 А | 640 А | 60 Ач |
| L2 | 400 А | 640 А | 64 Ач |
| L3 | 450 А | 720 А | 70 Ач |
| L3 | 500 А | 800 А | 75 Ач |
| L5 | 600 А | 950 А | 95 Ач |
| L6 | 600 А | 950 А | 110 Ач |
| D31 | 460 А | 740 А | 95 Ач |

3. Проверка заряда аккумуляторной батареи с помощью вольтметра

Вольтметр позволяет оценить заряд аккумуляторной батареи по ее напряжению, но не может определить ее способность воспринять заряд.

ВНИМАНИЕ : Для достоверного определения напряжения измерение необходимо проводить на автомобиле с выключенными потребителями электроэнергии.

3.1. Определение состояния автомобиля со всеми отключенными потребителями электроэнергии перед измерением напряжения

Автомобиль находится в таком состоянии, если в течение не менее одного часа перед проверкой напряжения не выполнялись какие-либо операции (запуск двигателя, включение освещения...), или в результате перевода автомобиля в это состояние в соответствии с описанной ниже процедурой.

Процедура перевода автомобиля в отключенное состояние :

- Включить фары на 2 минут

- Выключить фары

- Закрыть двери автомобиля и не выполнять никаких действий в течение 10 минут

- Проверить напряжение перед запуском двигателя

3.2. Определение пороговых значений напряжения аккумуляторной батареи при отключенных потребителях

| Напряжение, измеренное при отключенных потребителях | Действие |
| --- | --- |
| Напряжение выше 12,4 В | Никакой |
| Напряжение находится в диапазоне между 12 V и 12,4 В | Зарядить аккумуляторную батарею в соответствии с приводимыми ниже рекомендациями |
| Напряжение ниже 12 В | Заменить аккумуляторную батарею в соответствии с приводимыми ниже рекомендациями |

5. Замена аккумуляторной батареи

Характеристики устанавливаемой на замену аккумуляторной батареи :

- Новая аккумуляторная батареия из запасных частей с теми же характеристиками, что и первоначально установленная (Напряжение - Ток запуска - Емкость в ампер-часах)

- Дата предела использования должна быть позже даты замены аккумуляторной батареи

- Значение, показанное тестером аккумуляторных батарей Midtronics : "BATTERIE BONNE (БАТАРЕЯ ИСПРАВНА)"

- Напряжение выше 12,4 В в случае использования вольтметра

После замены или снятия аккумуляторной батареи выполнить следующие работы.

| Рисунок : d1am001d |  |
| --- | --- |

Используются клеммы с резьбовым креплением и накидные клеммы с быстросъемными креплениями.

Во всех случаях используется следующая методика крепления клемм аккумуляторной батареи :

- Освободить крепление

- Утопить клемму до упора на контакте аккумуляторной батареи

- Визуально проверить касание клеммой основания контакта аккумуляторной батареи "b"

- Визуально проверить положение клеммы по верхнему срезу контакта аккумуляторной батареи "a"

- Заблокировать клемму, затянув болт или нажав на лапку до упора "c"

- Пошевелить кабели клемм, чтобы убедиться в надежном присоединении к аккумуляторной батарее

- Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи

6. Особый случай : Автомобили, оснащенные индикатором зарядки аккумуляторной батареи

| Рисунок : d4am02xd |  |
| --- | --- |
| Рисунок : d1cq00td |  |

ВНИМАНИЕ : В случае присоединения внешнего зарядного устройства для аккумуляторной батареи : Не присоединять непосредственно к "отрицательной" клемме аккумуляторной батареи ; Присоединить к опоре "массового" кабеля на выходе из блока контроля состояния аккумуляторной батареи (в "a")(или на гайку "массы" кузова).

ВНИМАНИЕ : В случае снятия клеммы аккумуляторной батареи : Соблюдать момент затяжки "отрицательной" клеммы при установке ; Затяните моментом 0,6 дН.м.

ВНИМАНИЕ : Черный 2-клеммный разъем блока контроля заряда аккумуляторной батареи присоединять в последнюю очередь (в зоне " b ").

7.5. Peugeot 307 - 308 - RCZ

| Рисунок : d1ad008d |  |
| --- | --- |

Рисунок ① : Расположение аккумуляторной батареи :

- Аккумуляторная батарея устанавливается в моторном отсеке

- Аккумуляторная батарея защищена защелкивающейся крышкой с лючком доступа к индикатору зарядки "a" и лючком доступа к положительной клемме

- В передней левой части имеется выносная клемма электрической "массы"

ПРИМЕЧАНИЕ : Только на автомобилях семейства 308 / RCZ устанавливаются блоки предохранителей "a" над аккумуляторными батареями (В "a").

Рисунок ② : Проверка аккумуляторной батареи с помощью тестера или вольтметра (В "b") :

- Открыть капот

- Открыть лючок доступа к положительной клемме аккумуляторной батареи

- Проверить аккумуляторную батарею с помощью тестера или вольтметра в "b" (черный щуп - к выносной клемме электрической "массы", красный щуп - к положительной клемме аккумуляторной батареи)

- Закрыть лючок доступа к положительной клемме

Рисунок ③ : Подзаряд аккумуляторной батареи :

- Открыть капот

- Открыть лючок доступа к положительной клемме аккумуляторной батареи

- Подключить сертифицированное Peugeot зарядное устройство к аккумуляторной батарее в "c" (черный кабель - к выносной клемме электрической "массы", красный кабель - к положительной клемме)

- С помощью сертифицированного зарядного устройства запустить зарядку аккумуляторной батареи в соответствии с рекомендациями изготовителя

- Закрыть лючок доступа к положительной клемме